數位大顯操作說明書

1. 按鍵說明 ：

下鍵   上鍵     無    設定鍵

2. 階層(Level)與操作說明：

(1).SET鍵按住5秒進入第一層(用戶層)

| 參數 | 通訊位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV |  | 25 |  | 實際顯示值 |
| SV |  | 0 | 0 | 設定值 |
| AL |  | 1 | 0 | 警報設定值 |
| HP |  | 2 | 0 | PV高點補償 |
| LP |  | 3 | 0 | PV低點補償 |

(2).按住SET鍵~同時開機，PS設11，進入第三層(輸入層)

| 參數 | 通訊 位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS |  | 4 | 0 | 參數設定層開啟 |
| 警報模式 |  |
| AD |  | 5 | 11 |  |
| INPUT 主輸入類型 | 主輸入類型 參數 範圍 輸入代號 K K1 99 ℃ 0 K2 99.9 ℃ 1 K3 99 ℉ 2 K4 99.9 ℉ 3 PT100 P1 99 ℃ 4 P2 99.9 ℃ 5 P3 99 ℉ 6 P4 99.9 ℉ 7 0-10V / 0-5V A1 99.9 8 4-20mA A2 99.9 9 SV秀通訊 S1 99.9 10 |
| TP |  | 6 | 0 |  |

(2).按住SET鍵~同時開機，PS設11，進入第三層(輸入層)

| 參數 | 通訊 位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP |  | 7 | 0 | 小數點位置調整 |  |
| UP |  | 8 | 99.9 | PV高點限制 |
| NP |  | 9 | 0 | PV低點限制 |
| IH |  | 10 | 5000 | 輸入信號20mA高點調整 |
| IL |  | 11 | 0 | 輸入信號 4mA低點調整 |
| OH |  | 12 | 3320 | 輸出信號20mA高點調整 |
| OL |  | 13 | 300 | 輸出信號 4mA低點調整 |
| ID |  | 14 | 2 | 通訊機號 |
| BU |  | 15 | 0 | 通訊鮑率 單一N_81 RTU格式 拾位數 個位數 10=有MODBUS 00=無MODBUS 10= 9600 11= 19200 12= 38400 |

(3).按住SET鍵~同時開機，PS設12，進入第五層(原廠設定層)

| 參數 | 通訊位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BT |  | 16 | 5 | 濾波 |
| TH |  | * | 4922 | K高點校正值 |
| TL |  | * | 105 | K低點校正值 |
| CT |  | * | 0 | 常溫 |
| PH |  | * | 5000 | PT高點校正值 |
| PL |  | * | 0 | PT低點校正值 |
| DG |  | * | 3 | 顯示位數 (2-4位) |
| UR |  |  | 23 | 清除(輸入0) |