數位(時間)操作說明書

一、時間調整/按鍵說明 ：

時      分            秒

二、參數
1.按鍵說明 ：

下鍵   上鍵     無    設定鍵

參數               輸入值

2. 階層(Level)與操作說明：

(1).SET鍵按住5秒進入

| 參數 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 時：警報Alarm設定值 |
| 2 | 00 | 分：警報Alarm設定值 |
| 3 | 00 | 秒：警報Alarm設定值 |
| 4 | 00 | 警報Alarm 延時時間 |
| 5 | 00 | 單位切換 00= 12小時 01=24小時 |
| 6 | 00 | 00= 無溫度 01= 有溫度 nnnn=錯誤 |
| 7 | 00 | 修正溫度偏差值 |
| 8 | 00 | 00=60HZ 01=50HZ |