Digital Large-Scale LED Display

Basic Operation Manual

1. Introduction：：

2. Level and Parameter：

(1) ◆ Press SET key for 5 seconds，to enter LEVEL1

| Parameter | Communication | Default value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PV |  | 25 |  | 實際顯示值 |
| SV |  | 0 | 0 | Set value |
| AL |  | 1 | 0 | Alarm value |
| HP |  | 2 | 0 | PV high compensation |
| LP |  | 3 | 0 | PV low compensation |

(2). Boot and at the same time hold down the SET key 5 sec，The set PS = 11，to enter LEVEL3.

| Parameter | Communication | Default value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| PS |  | 4 | 0 | Parameter setting layer open |
| Alert Mode |  |
| AD |  | 5 | 11 |  |
| INPUT main input type | Main Input Type Parameter Range Input the code K K1 99 ℃ 0 K2 99.9 ℃ 1 K3 99 ℉ 2 K4 99.9 ℉ 3 PT100 P1 99 ℃ 4 P2 99.9 ℃ 5 P3 99 ℉ 6 P4 99.9 ℉ 7 0-10V / 0-5V A1 99.9 8 4-20mA A2 99.9 9 SV show Communications S1 99.9 10 |
| TP |  | 6 | 0 |  |

(2). Boot and at the same time hold down the SET key 5 sec，The set PS = 11，to enter LEVEL3.

| Parameter | Communication | Default value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DP |  | 7 | 0 | Decimal point position |
| UP |  | 8 | 99.9 | PV set-point high limit |
| NP |  | 9 | 0 | PV set-point low limit |
| IH |  | 10 | 5000 | Analog input span calibration |
| IL |  | 11 | 0 | Analog input zero calibration |
| OH |  | 12 | 3320 | OUT span calibration |
| OL |  | 13 | 300 | OUT zero calibration |
| ID |  | 14 | 2 | ID number |
| BU |  | 15 | 0 | Baud Rate Tens digit 1=MODBUS 拾位數 個位數 10=ON MODBUS 00=Off MODBUS 10= 9600 11= 19200 12= 38400 |

(3). Boot and at the same time hold down the SET key 5 sec，
The set PS = 12，to enter LEVEL4.

| Parameter | Communication | Default value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BT |  | 16 | 5 | Filter |
| TH |  | * | 4922 | K high point correction |
| TL |  | * | 105 | K lows point correction |
| CT |  | * | 0 | At room temperature |
| PH |  | * | 5000 | PT100 highs correction |
| PL |  | * | 0 | PT100 lows correction |
| DG |  | * | 2 | Display digits (2-4) |
| UR |  |  | 23 | Clear (input 0) |